Allgemeines
Für den RoboSAX 2019 wurde das Spielfeld um jeweils sechs Schnappverschlüsse erweitert. Dadurch soll das Spielfeld formstabiler werden.

Material

Bauteil	Händler	Artikelnummer	Anzahl	Preis pro Stück
Schrauben zur Befestigung (d 2,9mm; h 16mm; 100x)	reichelt.de	SBL 2916-100	1x	1,99€
Gewindeschrauben als Sicherungssplinte (M2,5; h 30mm; 200x)	reichelt.de	SZK M2,5X30-200	1x	3,20€
Schnappverschluss mit Haken	Hellweg	388302	6x	4,19€
Zusatzhaken für halbes Spielfeld	Hellweg	419207	2x	2,79€

Verteilung
Durch die angegebene Verteilung wird garantiert, dass keine 2 Elemente direkt vertauscht werden können. Zusammen mit den Verbindungselementen (hier nicht eingezeichnet) ist eine eindeutige Zuordnung möglich.
Des weiteren wird durch die Anordnung garantiert, dass das Spielfeld auch halbiert werden kann. Siehe auch „Zusatzhaken für halbes Spielfeld“ in der Materialtabelle.

Befestigung
Befestigungsschema der Haken (links) und der Schnappverschluesse (rechts).
Zu beachten ist das die Haken in der Spielfeldmitte (Position 2 bzw. 5) nur 9 mm statt 25 mm von der Kante entfernt sind. Dies liegt an den Wandschnippseln mit einer Breite von 16mm.