Allgemeines
Um die Software des RoboSAX Spielfeldes jederzeit zu aktualisieren wurde der Programmieranschluss der Hauptplatine nach außen geführt.

Material

Bauteil	Händler	Artikelnummer	Anzahl	Preis pro Stück
Halterung	Fertigung nach Zeichnung / (Alu; 2mm stark; d 50,8mm)
Schrauben zur Befestigung der Halterung (d 2,9mm; h 16mm; 100x)	reichelt.de	SBL 2916-100	1x	1,99€
Gewindeschrauben zur Befestigung des Netzwerkanschluss (M3; h 10mm; Senkkopf; 200x)	reichelt.de	Artikel-Nr.: SSK M3X10-200	1x	2,30€
Netzwerkanschluss	reichelt.de	RJ45 CHBUB VE	1x	4,76€
Schrumpfschlauch	reichelt.de	SDH 1,6 SW / SDH 1,6 RT / SDH 1,6 BL	1x / 1x / 1x	0,25€ / 0,32€ / 0,32€
Flachbandkabel / (10er; 10m)	reichelt.de	AWG 28-10G 10M	1x	4,99€
Pfostenstecker	reichelt.de	PFL 6	1x	0,26€
Weitere Bauteile für Gegenstecker (z.B. 6er Wannenstecker, Netzwerkkabel und Heißleim)

Position
Der Programmieranschluss befindet sich in der Nähe der Hauptplatine - direkt vor den Tastern am Display.

Pin-Belegung
Netzwerkbuchse / (RJ45)	Schrumpfschlauch	6er Kabel	Pfostenbuchse	Bedeutung / (AVR ISP)
1	Blau	Rot	1	MISO
2	Blau	Grau	3	SCK
3	Schwarz	Grau	6	Masse
4
5	Schwarz	-	-	-
6	Schwarz	-	-	-
7	Blau	Grau	4	MOSI
8	Blau	Grau	5	RESET
Schirmung	Rot	Grau	2	VCC

Gegenstecker

Hinweis: Andere Schrumpfschlauchfarben als in der Tabelle beschrieben.

Pfosten-buchse	Adernfarbe		Schrumpf-schlauch	Netzwerk-kabel	Bedeutung / (AVR ISP)
1	Weiß / mit grün	Weiß / mit orange	Blau	1	MISO
2	-		Rot	Schirmung	VCC
3	Grün / (mit weiß)	Orange / (mit weiß)	Blau	2	SCK
4	Weiß mit braun		Blau	7	MOSI
5	Braun (mit weiß)		Blau	8	RESET
6	Weiß / mit orange	Weiß / mit grün	Schwarz	3	Masse
	Blau (mit weiß)			4